| ОАО «Промводпроект» |
| --- |
| Свидетельство №181-2012-5752003550-П-2 СРО НП «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» ИНН 5752003550 ОГРН 1025700780753 |  | 302005 г. Орёл, Карачевское шоссе, 86 |

Ведомость объемов работ на благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 1, № 2, по ул. Дмитриева, в д. 1-ый Воин, Воинского сельского поселения, Мценского района, Орловской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование автомобильной стоянки |  |  |
| 1 | Разработка грунта механизированным способом экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2 | м3 | 46 |
| 2 | Доработка грунта вручную. Группа грунта 2 | м3 | 1,5 |
| 3 | Перемещение грунта бульдозером на расстояние 50м. Группа грунта 1 | м3 | 46 |
| 4 | Установка бордюрных камней БР 100.30.15 (для устройства автомобильной стоянки) | м | 17,5 |
| 5 | Устройство песчаной подготовки толщиной 150мм | м2/ м3 | 105/15,8 |
| 6 | Устройство основания однослойного, толщиной 150мм из щебня марки М800 фракций 10-20, 40-70 | м2 | 105 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов: битум дорожный марки БНД-60/90 (расход 0,8кг/м2) | тн | 0,084 |
| 8 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г | м2 | 105 |
|  | Ремонт проезжей части и пешеходных дорожек |  |  |
| 9 | Разработка вручную грунта для установки бордюрных камней. Группа грунта 2 | м3 | 60 |
| 10 | Установка бордюрных камней БР 100.30.15 | м | 5 |
| 11 | Установка бордюрных камней БР 100.20.8 | м | 236 |
| 12 | Засыпка вручную грунта после установки бордюрных камней. Группа грунта 1 | м3 | 44 |
| 13 | Устройство основания однослойного, толщиной 120мм из известнякового щебня марки М600 фракции 5-10 | м2 | 320 |
| 14 | Устройство асфальтобетонных покрытий пешеходных дорожек толщиной 40мм: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г | м2 | 320 |
|  | Уличное освещение |  |  |
| 15 | Демонтаж существующих светильников | шт. | 4 |
| 16 | Демонтаж существующих выключателей | шт. | 4 |
| 17 | Прокладка по стенам на клипсах трубы гофрированной с протяжкой ф20мм | м | 100 |
| 18 | Затягивание в трубу гофрированную кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм2 | м | 100 |
| 19 | Установка выключателя одноклавишного серии “Прима» при открытой проводке | шт. | 4 |
| 21 | Установка светильников с светодиодными лампами над входом в подъезды (Светильник светодиодный круглый 12W 4000К 870лм IP65 Белый Navigator NBL-PR1) | шт. | 4 |
| 20 | Установка датчика движения (Уличный датчик движения Theben, угол 180°, настенный, IP55) | шт. | 4 |
|  | Малые архитектурные формы |  |  |
|  | Скамья уличная |  |  |
| 23 | Разработка грунта вручную. Группа грунта 2 | м3 | 3,0 |
| 24 | Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В15 | м3 | 3,0 |
| 25 | Установка скамеек | шт. | 8 |
|  | Урна |  |  |
| 26 | Разработка грунта вручную. Группа грунта 2 | м3 | 0,2 |
| 27 | Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В15 | м3 | 0,2 |
| 28 | Установка урн для мусора | шт. | 4 |

ГИП                                                                                                                     С.Ф. Каминна